Resolución de un cono mediante la Curve of Clavería y un poco de Geometría Métrica y Descriptiva.

La rutina que he realizado se ejecuta, después de cargada, en línea de comandos coc (coc.lsp).

Espero que sea útil.

| Primera opción. La distancia a es mayor que el radio de la base y por lo tanto la proyección del vértice del cono es exterior. Cono oblicuo Datos del ejemplo: a = 100 mm r = 60 mm h = 120 mm nd = 30 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base h = Altura del cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| --- | --- |
| Segunda opción. La distancia a es igual que el radio de la base y por lo tanto la proyección del vértice del cono está sobre la circunferencia de la base. Cono oblicuo Datos del ejemplo: a = 70 mm r = 70 mm h = 140 mm nd = 28 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base h = Altura del cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| Tercera opción. La distancia a es menor que el radio de la base y por lo tanto la proyección del vértice del cono es interior a la circunferencia de la base. Cono oblícuo Datos del ejemplo: a = 20 mm r = 70 mm h = 100 mm nd = 24 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor h = Altura del cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| Cuarta opción. La distancia a es 0 y por lo tanto la proyección del vértice del cono coincide con el centro de la circunferencia de la base. Cono recto Datos del ejemplo: a = 0 mm r = 60 mm h = 120 mm nd = 36 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor h = Altura del tronco de cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |