Resolución de un tronco de cono mediante la Curve of Clavería y un poco de Geometría Métrica y Descriptiva.

La rutina que he realizado se ejecuta, después de cargada, en línea de comandos trcoc (trcoc.lsp).

Espero que sea útil.

| Primera opción. La distancia a es mayor que el radio de la base mayor y por lo tanto la proyección del vértice del cono es exterior. Tronco de cono oblicuo Datos del ejemplo: a = 80 mm r = 60 mm r1 = 40 mm ht = 60 mm nd = 22 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor r1 = Radio de la base menor ht = Altura del tronco de cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| --- | --- |
| Segunda opción. La distancia a es igual que el radio de la base mayor y por lo tanto la proyección del vértice del cono está sobre la circunferencia de la base. Tronco de cono oblicuo Datos del ejemplo: a = 60 mm r = 60 mm r1 = 40 mm ht = 60 mm nd = 30 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor r1 = Radio de la base menor ht = Altura del tronco de cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| Tercera opción. La distancia a es menor que el radio de la base mayor y por lo tanto la proyección del vértice del cono es interior a la circunferencia de la base. Tronco de cono oblicuo Datos del ejemplo: a = 30 mm r = 70 mm r1 = 55 mm ht = 72 mm nd = 28 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor r1 = Radio de la base menor ht = Altura del tronco de cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |
| Cuarta opción. La distancia a es 0 y por lo tanto la proyección del vértice del cono coincide con el centro de la circunferencia de la base. Tronco de cono recto Datos del ejemplo: a = 0 mm r = 70 mm r1 = 45 mm ht = 68 mm nd = 40 a = Distancia en proyección entre el vértice y el centro de la base. r = Radio de la base mayor r1 = Radio de la base menor ht = Altura del tronco de cono nd = Número de divisiones que deseamos hacer |  |